## Slide 1
ASELSAN
Havadan Termal Görüntüde
Promptable Object Tracking
EdgeTAM: Jetson AGX Orin optimizasyonu ve thermal fine-tuning
Yiğit Kaya Bağcı
Eylül 2026
1/29

## Slide 2
1
gündem
1 PROBLEM, SAM VE EDGETAM
2 JETSON AGX ORİN: TENSORRT VE ÇÖZÜNÜRLÜK
3 VERİ: MASK İHTİYACI VE DATASET'LER
4 EĞİTİM VE SONUÇLAR
5 BONUS: RGB VE ANTİ-UAV410
6 SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR
ASELSAN ÖZEL
2/29

## Slide 3
Problem ve Hedef
Prompt ile seçilen hedefi termal videoda gerçek zamanlı takip etmek
ASELSAN ÖZEL
3/29
Operatör box / point verir; model hedefi segment edip takip eder
Class-agnostic: hedefin ne olduğu sorulmaz
Platform: Jetson AGX Orin, thermal kamera (640×512, 1280×720)
SAM 2 Orin'de ~1 FPS → EdgeTAM (SAM 2'nin edge sürümü)
Stock EdgeTAM RGB video ile eğitildi; thermal alan dışı
40 ms
frame başına bütçe (≥ 25 FPS)
13,9 M
EdgeTAM parametre sayısı

## Slide 4
SAM Nasıl Çalışır: Dense Prediction
Her piksel için karar → eğitim de piksel düzeyinde mask ister
ASELSAN ÖZEL
4/29
Görüntü
Image Encoder
(RepViT + FPN)
Feature map
256 kanal, stride 16
Mask Decoder
Mask
Prompt: box / point
Prompt Encoder
Encoder bir kez çalışır; decoder her prompt için ucuz
Loss: 20·focal + dice + IoU-L1, tamamı mask üzerinde
Box etiketi mask'e çevrilmeden eğitim sinyali olamaz
Sonuç
Aerial thermal setlerin çoğu box-only. Dataset'i kullanmak için önce mask üretmek gerekti.

## Slide 5
SAM 2 → EdgeTAM: Memory ve Perceiver
Videoda hafıza; edge için hafızayı sıkıştırma
ASELSAN ÖZEL
5/29
SAM 2: memory bank + memory attention + memory encoder
Her memory frame 4096 token → attention maliyeti H²W² ile büyür
EdgeTAM: 2D Spatial Perceiver, frame başına 512 latent token
Attention 4 → 2 layer, backbone RepViT-M1
Knowledge distillation: SAM 2 teacher, EdgeTAM student
8×
daha az memory token (4096 → 512)
Frame başına FLOP dağılımı (1024², gerçek checkpoint)
Modül | GFLOP | Pay | Param (M)
image encoder | 38,7 | %26,8 | 4,92
memory attention | 89,3 | %61,9 | 2,96
memory encoder + Perceiver | 12,6 | %8,8 | 1,62
SAM head | 3,6 | %2,5 | 4,41
Darboğaz image encoder değil
Parametrelerin %21'i olan memory attention işin %62'si. Bu yüzden tek modül değil dört modül birden hızlandırıldı.

## Slide 6
2
gündem
1 PROBLEM, SAM VE EDGETAM
2 JETSON AGX ORİN: TENSORRT VE ÇÖZÜNÜRLÜK
3 VERİ: MASK İHTİYACI VE DATASET'LER
4 EĞİTİM VE SONUÇLAR
5 BONUS: RGB VE ANTİ-UAV410
6 SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR
ASELSAN ÖZEL
6/29

## Slide 7
TensorRT: Dört Engine, fp16, CUDA Graph
Engine sınırları Python'un araya girdiği yerlerde
ASELSAN ÖZEL
7/29
image
encoder
Python:
memory bank dict
memory
attention
SAM head
memory
encoder
Python: mask + pointer bankaya yazılır
ONNX trace: dict, .get(), if grafiğe girmez → engine orada biter
Memory bank sabit 7 slot + additive attention mask
fp16 seçildi: fp32'ye karşı IoU 0,9999 (bf16 0,9997)
CUDA Graph replay: kernel launch jitter'ı kaldırır
Tek engine'e fusion kazancı ölçüldü: 0,217 ms (%0,5) → yapılmadı

## Slide 8
Orin Sonuçları: 3,34× Hızlanma
500 frame, 1024², tek nesne, TensorRT 10.3, fp16
ASELSAN ÖZEL
8/29
26,4 ms
frame süresi, TensorRT + CUDA Graph
3,34×
stock PyTorch 88,3 ms'ye göre
0,9993
mask IoU vs fp32, 500 frame, drift yok
Backend | ms / frame | FPS | p50 / p90 / p99 (ms)
Stock PyTorch (bf16) | 88,30 | 11,3 | 84,4 / 101,3 / 109,1
TensorRT fp16 + CUDA Graph | 26,40 | 37,9 | 25,0 / 30,8 / 39,9
p99 da 40 ms bütçesinin altında; frame düşüren kuyruktur, ortalama değil
CUDA Graph kapalı p99 47,2 ms → açık 37,7 ms; jitter bandı yarıya iner

## Slide 9
Preprocessing: Model Kadar Pahalıydı
Ölçülünce 1024'te ~30 ms çıktı; yeniden yazılınca 4,7× ucuzladı
ASELSAN ÖZEL
9/29
Model girdisi | Önce | Sonra | Kazanç
1024² (1280×720 kaynak) | 42,8 ms | 9,2 ms | 4,7×
512² (1280×720 kaynak) | 18,9 ms | 7,4 ms | 2,6×
512² center crop, resize yok | 5,2 ms | 5,4 ms | —
PIL resize → cv2.resize: 30× daha hızlı
uint8 / 255.0 float64'e yükseltiyordu → float32 in-place: 7×
Dosya decode (libtiff ~34 ms) bütçe dışı: kamera frame'i bellekte verir
Doğruluk maliyeti yok: eski/yeni mask IoU 0,9993
Frame bütçesi
pre: crop + resize + normalize
inference: 4 engine + bookkeeping
post: mask'i kaynak çözünürlüğe geri ölçekleme
Bütçe dışı: dosya okuma/decode, overlay çizimi, mp4 kodlama. Ölçülür, raporlanır, sayılmaz.

## Slide 10
Çözünürlük Nasıl Değişiyor: 512 / 768 / 1024
Checkpoint 1024'te eğitildi; girdi boyutu tek config alanı
ASELSAN ÖZEL
10/29
RepViT backbone + FPN neck fully convolutional
Positional encoding her frame hesaplanır → image_size serbest
Tek istisna: memory attention RoPE tablosu (q_sizes) → override ile image_size / 16
Koşul: stride-2 zincirleri tam bölünmeli, token sayısı tam kare
768 = 3·2⁸ geçer; 720 geçmez (720 / 16 = 45)
 | 512 | 768 | 1024
feature map | 32×32 | 48×48 | 64×64
spatial token / frame | 1 024 | 2 304 | 4 096
SAM head high-res (stride 8, 4) | 64, 128 | 96, 192 | 128, 256
memory tarafı (k_sizes) | 16×16 | 16×16 | 16×16
1024'e göre uzamsal iş | %25 | %56 | %100
Memory bank latent grid sabit kaldığı için sadece image encoder ve self-attention büyür; engine'ler yeniden export edilir, checkpoint aynı.

## Slide 11
Neden 768? Inference ve Detay Dengesi
Orin, drone kaydı 1280×720, TensorRT fp16 (crop = ortalanmış native pencere)
ASELSAN ÖZEL
11/29
Mod | inference ort. | maks | pre + inf + post FPS
full1024 | 27,6 ms | 33,8 ms | 30,0
crop1024 | 26,4 ms | 32,0 ms | 33,3
full768 | [Orin ölçümü] | […] | […]
crop768 | [Orin ölçümü] | […] | […]
full512 | 10,4 ms | 15,7 ms | 65,8
crop512 | 8,1 ms | 12,2 ms | 96,2
512: 720p frame 2,5× küçülür; 6 px hedef 2–3 px olur
1024: 720p'yi upsample eder, 4× token, 40 ms sınırında
768: 720p / 1080p'den native crop, resample yok
768 işi 1024'ün %56'sı; küçük hedef native kalır
Karar: deployment 768; RGB Stage C eğitimi de 768'de
Karar
768, detay kaybetmeden 25 FPS bütçesinde kalan tek nokta; 512 hız için, 1024 sınırda.

## Slide 12
3
gündem
1 PROBLEM, SAM VE EDGETAM
2 JETSON AGX ORİN: TENSORRT VE ÇÖZÜNÜRLÜK
3 VERİ: MASK İHTİYACI VE DATASET'LER
4 EĞİTİM VE SONUÇLAR
5 BONUS: RGB VE ANTİ-UAV410
6 SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR
ASELSAN ÖZEL
12/29

## Slide 13
Veri Formatı: Mask Lazım, Elde Box Var
Aerial thermal setlerin etiket tipi ile SAM'ın eğitim sinyali uyuşmuyor
ASELSAN ÖZEL
13/29
Ne var
Box: Anti-UAV410, DroneVehicle, HIT-UAV, VTUAV, VisDrone
Semantic map: Kust4K, SegFly (piksel → sınıf)
Instance mask: VTUAV-VIS (100 video), AeroVIS — az ve çoğu RGB
Dense GT olmadan J&F ölçülemez
Ne yapıldı
Teacher SAM: box prompt → mask (pseudo-mask pool)
Semantic map → connected component → instance + box prompt
Çıktı: (image, prompt, mask) üçlüsü, SAM 2'nin kendi tarifi
Drawn mask'li setler eğitime değil ölçüme (role = eval)

## Slide 14
Dataset Taraması
Eleme: indirilebilir mi, aerial mi, etiket tipi, modalite
ASELSAN ÖZEL
14/29
Dataset | Modalite / çözünürlük | Etiket | Hacim | Kullanım
Kust4K | RGB-T hizalı, 640×512 | semantic, 9 sınıf | 4 024 çift | Stage B + drawn eval
SegFly | RGB-T, thermal 640×512 | semantic, 15 sınıf | 15 007 thermal | Stage B (temizlik sonrası)
VTUAV | RGB-T video, 1920×1080 | box; 100 videoda mask | ~1,7 M çift | thermal pool + Stage C
DroneVehicle | RGB-T, 640×512 | oriented box | 28 442 çift | thermal pool (155 K instance)
HIT-UAV | thermal, 640×512 | box | 2 898 kare | thermal pool
Kaggle UAV thermal | thermal | box | 13 923 kare | thermal pool (SAM 3)
BIRDSAI | thermal gece video | box + track ID | ~62 K kare | Stage C adayı
Anti-UAV410 | thermal video, 640×512 | box + exist | 410 video | bonus: yerden göğe
VisDrone / AeroVIS | RGB | box / instance mask | 6 471 kare / 117 video | RGB pool
Elenenler: UAV-VisLoc, CrossLoc (GT = GPS), CPD-UAV (küçük), SAM2DV (ücretli, DroneVehicle türevi), LasHeR (224 GB), NII-CU (Dropbox tek akış)

## Slide 15
Teacher ile Pseudo-Mask Havuzu
Box etiketli setler SAM teacher'dan geçip (image, box, mask) oldu
ASELSAN ÖZEL
15/29
Teacher: SAM 3 (transformers ≥ 5, gated); yedek SAM 2.1 Hiera-Large
Zoom-crop: küçük hedefte teacher'a kolay problem
4 gate: teacher IoU ≥ 0,7 · box IoU ≥ 0,6 · alan 0,15–1,3 · tek parça ≥ 0,8
Geçemeyen kare havuza girmez; kabul oranı raporlanır
DroneVehicle: %53 aynı polygon → RGB'de bir geçiş, thermal'e aynalama
Toplanan thermal havuzlar (kabul edilen)
Havuz | kare | instance | teacher
dronevehicle_thermal | 12 995 | 155 180 | SAM 2.1-L
vtuav_thermal | 38 202 | 38 202 | SAM 2.1-L
kaggle_uav_thermal | 13 210 | 34 009 | SAM 3
hituav_thermal | 2 865 | 23 440 | SAM 2.1-L
vtuav_lt_thermal | 13 265 | 13 265 | SAM 3
kust4k_thermal | 2 190 | 9 653 | SAM 3
270 K+
instance, thermal, box'tan üretilmiş
İki teacher aynı sette: havuz başına fark tek nedene bağlanamaz; kayıtta hangi teacher olduğu yazılı.

## Slide 16
Semantic Map → Instance: Kust4K ve SegFly
SegFly örneği: thermal frame · yayınlanan semantic harita · temiz sette kalan hedefler
ASELSAN ÖZEL
16/29
Semantic map "bütün arabalar araba" der; tracker "şu araba"yı ister
Things sınıfları → sınıf başına connected component → box prompt + mask
Bitişik araçlar tek bileşen: watershed ile bölme, fill / alan gate
Palet tuzağı: Kust4K id 6 = tree, SegFly id'ler boşluklu → indirilen veride doğrulandı

## Slide 17
SegFly Temizliği: Hayalet ve Kaynaşma
15 007 thermal kare elden geçti; iki hata sınıfı ölçülüp elendi
ASELSAN ÖZEL
17/29
Hayalet: mask altında araç yok (sol thermal, sağ RGB)
Kaynaşma: iki araç tek hedef, tek box
Hayalet: kenar yoğunluğu ≈ 0 → 1 162 silindi
Kaynaşma: 1 914 bölündü / silindi
truck sınıfı kamyon değil (246 px) → düşürüldü
Kalan: 3 439 kare, 10 751 instance
Bedel: hayalet gate'i ~%12 gerçek aracı da götürdü

## Slide 18
SegFly: Mask Kayması Çözülemedi
Otomatik düzeltme denendi, gözle bakınca geri alındı (üst: önce, alt: sonra)
ASELSAN ÖZEL
18/29
706 karede (%20,5) mask araçtan 25–50 px kaymış; yön rastgele → ortalamada görünmez
Sıcak gövdeye hizalama testi geçti, ama doğru mask'i parlak zemine (beton, çatı) çekti
Şüpheli kareler işaretlendi; gerçek çözüm teacher ile yeniden maskeleme (point prompt)

## Slide 19
4
gündem
1 PROBLEM, SAM VE EDGETAM
2 JETSON AGX ORİN: TENSORRT VE ÇÖZÜNÜRLÜK
3 VERİ: MASK İHTİYACI VE DATASET'LER
4 EĞİTİM VE SONUÇLAR
5 BONUS: RGB VE ANTİ-UAV410
6 SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR
ASELSAN ÖZEL
19/29

## Slide 20
Eğitim Düzeni: Stage B ve Stage C
Memory yolu her iki aşamada donuk; encoder ve decoder uyarlanıyor
ASELSAN ÖZEL
20/29
 | Stage B — tek kare | Stage C — video
Eğitilen | image encoder + mask decoder | + object score head; encoder düşük LR
Donuk | memory attention / encoder / Perceiver | aynı: memory koordinatları bozulmasın
Veri | pool + Kust4K + SegFly temiz: 10 982 kare, 40 K instance | VTUAV / VTUAV-VIS 8 frame clip, low-contrast 2× örnekleme
Prompt | mix: box / jitter / point | frame 0 box; sonrası kendi memory'si (teacher forcing yok)
Ek | anchor 0,5, eval() BN donuk, EMA, LR pilotu | temporal low-contrast augment, SAMURAI A/B
Ölçüm disiplini
Prompt olarak tam box çoğu mask'i zaten söyler; encoder farkı point prompt'ta görünür. Held-out kareler drawn set'ten, aynı kare iki ayrı kaynaktan eğitime sızmıyor.

## Slide 21
Stage B: Stock vs Fine-Tune (Thermal)
25 747 held-out instance, 9 kaynak, test split; tek-kare ölçüm
ASELSAN ÖZEL
21/29
+0,14
point prompt IoU: 0,57 → 0,71
+0,07
box prompt IoU: 0,77 → 0,84
%83
point prompt'ta IoU ≥ 0,5 (stock %63)
Prompt | Metrik | Stock | Fine-tune | Δ
box | mean IoU | 0,771 | 0,838 | +0,067
box | IoU ≥ 0,5 oranı | 0,960 | 0,992 | +0,032
point | mean IoU | 0,568 | 0,705 | +0,137
point | IoU ≥ 0,5 oranı | 0,629 | 0,828 | +0,199
point | küçük hedef (< 32 px) IoU | 0,586 | 0,622 | +0,036
Nasıl okunmalı
Tam box mask'in çoğunu zaten söyler. Point satırı encoder'ın gerçek kazancı. Hiçbiri tracking ölçümü değil; memory yolu kapalı.

## Slide 22
Fine-Tune'un Kazandırdığı Örnekler
Point prompt; yeşil = yalnız fine-tune buldu, kırmızı = yalnız stock, mavi = ikisi de
ASELSAN ÖZEL
22/29
Üstte IoU: stock → fine-tune (fark). Kaynaklar: VTUAV, DroneVehicle, HIT-UAV.
Stock point prompt'ta 0,01–0,13 IoU: hedefi neredeyse hiç bulamıyor
Fine-tune aynı karelerde 0,92–0,96: araç, yaya, sıcak gövde
Held-out 1 327 instance'ın 1 006'sı iyileşti, 239'u geriledi

## Slide 23
Çözülemeyen Case: Düşük Contrast ve Clutter
Hedef arka planla aynı tona gelince mask komşuya kayıyor; şekil değil sinyal sorunu
ASELSAN ÖZEL
23/29
Chart: 
| Clutter içinde (< 1) | Benzer ton (1–3) | Ayrışan (> 3)
Stock | 0.462 | 0.568 | 0.717
Fine-tune | 0.617 | 0.71 | 0.821
Point prompt mean IoU, hedef–halka kontrastı (σ birimi) ile gruplanmış
Küçük hedef + clutter: 0,36 → 0,38, kazanç yok
Fine-tune her grupta artırıyor ama sıra değişmiyor
Video'da aynı kare memory'yi zehirliyor
Yön: contrast-aware augment, distractor-aware memory, daha çok düşük-contrast video

## Slide 24
Tracking: Memory Zehirlenmesi ve SAMURAI
VTUAV thermal, yaya: mask → yalnız box → kayıp (YOK); tek zor kare sonrası model toparlamıyor
ASELSAN ÖZEL
24/29
object_score < 0 → memory'e no_obj_ptr yazılır; sonraki 7 frame onu okur
SAMURAI: Kalman filter ile aday mask re-score (0,15·kf + 0,85·mask) + memory gate
Maliyet ~0: KF numpy'da; TensorRT'de yalnız +0,2 ms
Denendi: stage B / temporal / temporal+SAMURAI A/B → ölçülebilir kazanç alınamadı
Şüphe: gate warm-up'ta kf_score = 0 ile kareleri reddediyor; implementasyon doğrulanmalı

## Slide 25
5
gündem
1 PROBLEM, SAM VE EDGETAM
2 JETSON AGX ORİN: TENSORRT VE ÇÖZÜNÜRLÜK
3 VERİ: MASK İHTİYACI VE DATASET'LER
4 EĞİTİM VE SONUÇLAR
5 BONUS: RGB VE ANTİ-UAV410
6 SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR
ASELSAN ÖZEL
25/29

## Slide 26
Bonus: RGB'de Orijinal Ağırlıklarla Tracking
VTUAV-VIS, 768 native crop; bisiklet (194 frame) ve gemi (548 frame), her karede mask
ASELSAN ÖZEL
26/29
EdgeTAM RGB video (SA-V) ile eğitildi → RGB alan içi, thermal'deki gap yok
1080p'den 768 native crop, resample yok; aynı engine'ler 768'de çalışır
RGB pool ile fine-tune sırada; stock zaten sağlam bir taban

## Slide 27
Bonus: Anti-UAV410 ile Scope Dışı Deneme
Yerden göğe thermal; küçük dataset ile Stage C, hedef birkaç piksel
ASELSAN ÖZEL
27/29
Video Alanı
Anti-UAV410 takip demosu (fine-tune checkpoint)
Normal scope havadan yere; burada kamera yerde, hedef gökyüzünde
410 thermal video, box + exist etiketi; 80 dizi ile eğitim
SAM 2.1-L teacher, 4× zoom-crop ile pseudo-mask (4 gate)
Sonuç: birkaç piksellik hedefte takip başarılı
Mesaj: class-agnostic + sağlam temel → küçük dataset ile yeni scope

## Slide 28
Sonuç ve Sonraki Adımlar
ASELSAN ÖZEL
28/29
Bulgular
Darboğaz memory attention (%62 FLOP); 4 engine + CUDA Graph: 3,34×, p99 < 40 ms
Preprocessing 4,7× ucuzladı; 768 detay / hız dengesi
Box → mask: teacher pool ile 270 K+ thermal instance
Fine-tune: point IoU 0,57 → 0,71; clutter hâlâ zor
Sırada
768 engine + fine-tune checkpoint export, Orin ölçümü
INT8: TensorRT Model Optimizer (calibrated PTQ)
Stage C A/B temiz tekrar; SAMURAI gate düzeltmesi, DAM4SAM
SegFly kayma: teacher ile yeniden mask
Daha çok düşük-contrast thermal video

## Slide 29
TEŞEKKÜRLER
www.aselsan.com
ASELSAN ÖZEL
29/29